附件一

仙游第一中学2020年报告厅音视频系统设备技术参数

A、报告厅室内P3全彩屏系统设备

⑴室内P3全彩屏（核心产品）：

1. 屏体总体要求：全彩室内三合一表贴LED屏幕.

2. 屏幕大小：≥18.4平方米（含包边）；

3. LED物理像素点间距：≤3mm；

4. 尺寸(长*宽*厚) ：192.0*192.0*14.6mm；

5. 平整度≤0.2mm；

6. 水平视角≥160°，垂直视角≥140°；

7. 均匀性：亮度均匀性≥97%，整屏色度均匀性±0.003Cx，Cy之内，具备逐点亮度、色度校正功能；

8. 屏幕白平衡亮度≥600cd/m2；

9. 色温：3000K-10000K，可调；

10.  刷新频率≥1920Hz；

11.  换帧频率≥60帧/秒；

12.  驱动电源：采用LED专用驱动电源，要求带PFC功能、静音、无风扇；

13.  灰度等级：16bit；

14.  对比度：≥6000:1；

15.  LED像素失控率≤1/200000；

16.  图像调节：0-100%可调，具备对比度、色调、色饱和度、灰度校正系数、色彩范围、图像变倍、单模组亮度调节等。

17.  驱动控制方式: 要求显示单元高度集成，每个具有独立CPU控制模组，处理能力，可实现强大的灰度处理和刷新率；

18.  散热要求: 要求显示单元内电源必须具有散热片，以利于散热；

19.  静音要求:屏体工作噪音在≤1.5m的范围内：≤4DB；（提供可查询有效合法证明）；

20.  LED使用寿命: 在工作亮度≥500cd/m2条件下，≥80000小时；

21.  平均无故障时间: ≥8000小时；

22.  典型功率: ≤160W/㎡；最大功率: ≤450W/㎡；

⑵视频控制器：

1、拼接模式最大带载2560×1536@60Hz；

2、三画面任意布局，轻松完成舞台主屏、侧屏的集中控制 ；

3、支持信号回显，可通过软件实时查看输入输出信号；

4、可同时进行多画面预览及输出监视；

5、支持4K超高清信号处理；

6、多组可编辑全局图文叠加；

7、支持信号及模式无缝切换，提供十余种过渡特效；

8、支持亮度抠像、图像透明度调节及边缘羽化；

9、支持多级输入信号热备份，多机级联同步输出；

10、支持8K超高清视频硬件解码，降低电脑CPU占用率；

11、具有编辑渲染/丢帧渲染等渲染方式；支持软解/硬解解码方式，输出图像帧率1-60Hz任意调整；

12、支持多级抗锯齿处理，消除图像输出边缘凹凸锯齿现象；

13、解码能力：视频格式支持mp4,avi,mkv,flv,mov,wmv,asf,mpeg,mpg,tp,ts,m2ts,vob,rmvb,rm,ram,divx,evo,ogm,m1v,m4v,mpe,3gp,webm等，音频格式支持mp3,mp2,mpa,aac,ogg,wav,wma,ape,ac3,flac,m1a,m2a,m4a,ra,dts,dtshd jpg,jpeg,bmp,png,gif,tif,tiff,ico等，图片格式支持，JPG/JPEG，BMP，PNG，GIF，TIFF等；

14、支持网络流媒体/网页/office等多种文件播放管理；Word/PPT实现自动翻页滚动播放；

15、支持字幕/图文/倒计时/数字时钟/模拟时钟/表格/天气等小工具；

16、支持DVI/HDMI/SDI/VGA/USB等多格式信号采集播放；

17、支持图像的分割重组，完成不同角度的拼接显示；

18、支持画面透明度/羽化/亮度/对比度调整，支持画面旋转/镜像显示；

19、支持多文件列表播放，单文件循环播放等多种播放方式；

20、支持场景预存、读取和自动轮巡，不限制场景保存数量；

21、支持场景/画面的淡入淡出无缝切换，无黑屏、花屏、闪屏等不良现象；

22、支持素材可独立播放预览，确保播放无失误。

23、支持素材标签管理，可根据不同应用场景对素材进行分类管理；

24、具有屏幕管理系统，任意设定屏幕大小和数量，可视化编播管理，所见即所得；

25、数据安全（非对称RSA/AES算法加密）

26、云端管理（有网就能随时随地管理）

27、稳定可靠（强大的服务器支持组网环境高性能，高可靠）

28、高速传输（支持多种传输模式、宽带跨运营商无障碍高速传输）

29、简单应用（基于智能组网创建智能网络，无需设置传统的VPN链路）

30、灵活扩展（对原有网络结构零影响，具备超强扩展性）

功能特点：

1、★控制器具有后台维护定位功能，以便日常售后跟踪查询，更加便捷更快的解决售后问题。

2、★控制器无需通过视频处理器、电脑等设备，实现点亮、控制、播放显示屏内容；

3、★控制器具有广域网、局域网手机、平板、电脑等设置云端控制，控制器的开关机、远程桌面、播放内容等（为要求系统兼容性需为一体机内部功能，不接入外用设备就可实现）；

4、★在不添加外置设备的情况下，可实现手机同步投屏功能，实现更加便捷播放视频，已解决在紧急情况之下的应急功能。

5、★规格4U，设备集成10寸触控显示器；

6、★可设置开机账户及开机密码，各自管理不同的界面及内容。

7、★控制器实现无网（手机APP或小程序）远程开机及关机功能

8、★控制器自带6A插座，控制器启动插座通电，控制器关闭插座断电。

9、★任意储存文件及视频，待需要时调出播放，储存容量为120G。

10、★可安装播放软和图片编辑软件等其他应用软件。

⑶接收卡：

1、无限面积带载：独有的级联和同步技术，超大带载稳定可靠，不黑屏、不抖动、不抽帧；

2、完美异型支持：任意走线、任意抽点、任意插点，6.异型板、异型箱、异型屏，轻松带载；

3、低灰丰富细腻：一级起辉、16bit灰度，令显示屏的图像无比细腻；

4、绿色节能环保：低电压、低功耗、低辐射，轻松过EMI/EMC；

5、全面芯片支持：支持TI、Toshiba、MBI、点晶、迅杰、明阳、日月成、聚积等系列产品。

6、工作电压：DC3.3V~6V,确保在复杂运行环境能正常工作；

7、单卡自带8个HUB75接口，输出 RGB 数据 32 组；

8、单卡带载像素为128×512；

⑷配电箱：

1.壁挂式配电柜，配电功率≥20KW，与LED显示屏配套，保证双路供电，内部电源回路及空开支持自动控制，满足集中控制系统和管理软件对大屏电源的自动控制功能。额定功率不小于12KW；主断路器电流不小于40A；

2.输出路数/额定电流(A)不小于 1P X 9路/32A；

3.单数输出功率（KW）≤5.5KW；

4.额定输入电压（V）三相 220/380VAC；

5.额定输出电压（V）单相 110/220VAC；

6.频率 50/60HZ；

⑸框架钢结构：

1、铝合金结构：长5.86米*高3.0米（1套）；

2、不锈钢黑太金包边；

⑹辅材：

安装调试及配套高品质音视频线缆、控制线缆、插口模块等；金属管槽KBG、桥架及相关连接件；六类国标网线,材料运输、产品安装、系统调试等集成工作。

报告厅音频系统设备

⑺主音箱：

1.类型：二分频

2.频率响应：50Hz-20KHz

3.指向性：≥90°×50°

4.额定阻抗：8Ω

5.额定功率（AES）：≥300W

6.灵敏度：≥98dB

7.最大声压级：≥124dB

8.低音单元配置：12"×1

9.高频单元配置：1" ×1；

⑻辅助音箱：

1.二分频

2.频率响应：60Hz-20k Hz

3.辐射角度：≥90°×  50°

4.额定阻抗：8Ω

5.额定功率(AES)：≥250W

6.灵敏度：≥96dB

7.最大声压级：≥122 dB

8.低音单元：10” ×1

9.高频单元：1.35” ×1         。

⑼功放：

1.立体声输出功率≥2×450W/8Ω、≥2×800W/4Ω

2.桥接输出功率≥1600W/8Ω

3.频率响应20Hz-20kHz

4.信噪比S/N≥97dB

5.输入灵敏度:0.7V/1V/1.4V

6.总谐波失真 <0.05%

7.阻尼系数 >250

8.输入阻抗 20KΩ（平衡）10KΩ（不平衡）

9.电压220V~50Hz(士10%）

⑽无线手持话筒:

1.接收机方式：二次变频超外差

2.中频频率：第一中频：110MHz,
     3. 第二中频10.7MHz
     4.频率范围：640-830MHz
     5.无线接口：BNC/50欧姆
     6.灵敏度：-≥40dB
     7.灵敏度调节范围：≥12-32 dBμV
     8.杂散抑制：≥75dB
     9.最大输出强度：+≥10 dBV
     10.失真度: < 0.5%
     11.接收器音频输出阻抗≤700Ω
     12.音频输出电平不低于0~0.2V。

13.手持发射器技术参数：

14.振荡方式：PLL锁相环频率
15.合成供电源:DC3V(1.5VAA*2)
16.载波频率:740HMz-790HMz
17.信噪比: ≥105db
18.频率干扰比: ≥80db
19.拾音模式:动圈
20.发射功率: ≥30mw(high) 3mw(low)

⑾有线会议咪:

1.换能方式: 电容式

2.频率响应：≥40Hz-16KHz

3.指向性: 心型指向

4.输出阻抗（欧姆） : ≥200Ω

5.灵敏度 : -≥38dB±2dB

6.供电电压(V): DC3V

7.咪管长度：≥410mm

8.咪线长度、配置：8米单芯、卡龙母+6.35单声道插嘴

⑿数字音频处理器:

1.24-bit、48KHz采样率

2.∑-△ AD/DA转换

3. ≥32位DSP芯片处理

4.输入处理部分包含增益、静音、噪声门、高切、低切、≥8个参量均衡、相位、延时等8个处理单元

5.输出处理部分包含分频、≥5个参量均衡、增益、静音、压缩/压限器、相位、延时等7个处理单元

6.所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配

7.所有参量均衡的频点、增益和带宽可调，类型可选择：PEAK、H-SHELVE、L-SHELVE

8.所有高切、低切滤波器、分频器的类型可选择Butterworth、Linkwitz-Riley、Bessel，斜率在-6dB/0ct至-48dB/0ct可选

9.频点20Hz-20KHz连续可调

10.所有压缩/限幅器的阀值、比率、启动时间、恢复时间连续可调

11.所有噪声门的阀值、启动时间、恢复时间连续可调

12.所有延时模块都具有高达≥682ms的延时时间

13任意通道之间参数设置可以自由复制

14.内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声、白噪声及20Hz-20KHz正弦波可调，信号幅度可调

15. ≥2×20字符LCD屏幕显示，定制的灯键一体设计，独特的一键到位操作方式，使用户的操作更方便、快捷

16. ≥32个用户预设；整机状态和每个预设都可以单独存储和调用；具有密码保护功能

17.配有PC操作软件，可以通过USB或RS232端口实现远程实时控制

18.可以通过RS485方式实现≥256台的系统级联，并可以接受中控设备进行远程网络控制。

19.★提供厂家具有的国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》权利范围必须适用于此产品

⒀数字时序器:

1.通道数量≥8路

2.通道总电流容量≥25A，提供≥5500W总功率

3.对音响系统提供安全、自动化的电源控制功能； 可避免因设备开关对扬声器造成的损害事故

4.内置CPU，可实现无限智能联动控制功能

5.USB直流5V照明灯座；设有≥两个12V的BNC工作灯供电接口

6.输入采用大三芯接口，应用安全方便

7.输出采用可拆卸万能插座，可适配各种插头

⒁多媒体地插:

1.面板尺寸(长×宽)：120mm×120mm

2.底盒尺寸(长×宽×高)：110mm×110mm×85mm

⒂24U工程机柜:

- 24U高、600mm*600mm*1200mm(机柜安装立柱厚1.5.框架为1.2冷轧钢板加工）

- 机柜全体采用全拼装式五拆结构，可进入任何使用空间，更方便运输及使用。

- 主要立柱机柜安装立柱1.5MＭ厚冷轧钢板（方孔条）

- 框架及侧板为1.2冷轧钢板。

- 固定时达到静态承重800KG。

- 前门采用带锁全钢化玻璃前门。

- 本省有与品牌相同的分公司或相同法人的分支机构以提升服务。

- 柜身顶底部设计多于四处处可关闭的走线通道。

- 配备两条垂直走线槽，机柜内的弱强电可分开垂直走线。

- 机柜表面采用著名ICI专业高硬度粉沫，粉沫要达到无毒无害标准。

- 固定载重层板1块，静态承重100KG。

- 5MM钢化玻璃无框前门,垂直轧线槽1对,机柜固定脚4个,固定层板1块,6位机柜式电源1条,机柜专用螺丝50套。

⒃会议讲台:

根据现场情况定制

⒄线材辅料:

根据工程量合理配置（HDMI高清视频线、工程音箱线、电源线、网线等辅材）